电工电子技术基础考试大纲

一、课程性质和任务

实际操作课程是各类工科教育的必修课程。它可以使学生所学到的各类理论知识得到简单的应用，加深对理论的理解。通过实际操作使学生掌握一些专业应用的基本方法和基本技能。

二、课程教学目标

通过维修电工的实际操作教学，使学生掌握电气控制、电子技术的典型环节和设备的制作、安装、调试。掌握PLC的技术应用知识、掌握电气故障排除方法和技巧。增加学生的实际动手能力。

- 教学目标

  - 熟知继电器—接触器系统典型环节的电气控制原理；

  - 能够阅读和绘制简单电气控制、电子装置的原理图；

  - 能够对电气元件进行选用，并进行电气装置的接线、安装、调试；

  - 能够进行电子元器件的识别，并能根据图纸进行焊接安装、调试；

  - 能够进行PLC的基本指令的编程；

  - 能够在实训装置上进行PLC程序的输入、修改、编辑、调试；

  - 能够进行电气控制系统的故障检查、判断、排除；

  - 能正确使用常用电工电子仪器仪表；如：万用表、螺丝刀、剥线钳、试波器等；

三、教学内容

1、电控系统接线调试：

要求：学生已安装在控制板上的电气元件，按照题目中给出的电气原理图进行连接线。连接完毕后，进行通电调试，结果正确即可。接线的内容有如下六部分。

    - 安装和调试液压控制机床滑台运动及动力头工作的电气控制线路。

    - 安装和调试通电延时带直流能耗制动的Y–Δ起动的控制线路。

    - 安装和调试三相异步电动机双重联锁正反转启动能耗制动控制线路。

    - 安装和调试三相异步电动机降压启动反接制动控制线路。

    - 绕线式交流异步电动机自动启动控制线路安装及调试。

    - 安装和调试断电延时带直流能耗制动的Y–Δ起动的控制线路。

2、电子技术

要求：学生对已安装在印刷电路板或铆钉办上的各个电子元件， 按照给出的图纸进行焊接，之后，对自己所焊接的电子线路进行测试，并画出所测得的波形。电子技术内容有以下几部分：

- 单结晶体管触发电路

- RC阻容放大电路

- 晶体管稳压电路。

- RC桥式振荡电路

- 晶闸管调光电路。

- 晶闸管延时电路。

3、PLC部分：

暂不作要求。

4、故障排除部分：

暂不作要求。

四、安全要求

1、在实训场所不得大声喧哗，听从老师指挥；

2、不能持工具、器械在实训场地内打闹；

3、进入实训场地必须穿电工鞋；

4、通电前，必须经老师检查，并在老师指导下操作；

5、电烙铁加热后需放在烙铁架上，不能手持电烙铁走动；

6、仪器、仪表操作要小心，轻轻拨动，轻拿轻放；

附：试题样张：

电气控制实际操作考题

- 考核要求：

1、 要求：根据考核图，在规定的时间内完成控制电路的接线、调试，达到考核题规定的要求。

2、 时间：80分钟

二、考核内容：

1、题目名称：安装和调试通电延时带直流能耗制动的Y–Δ起动的控制线路。

2、题目内容：各元器件说明如图，在自行分析电路功能后，完成考核要求。

三、考核要求：

  - 根据考核图进行控制电路接线

  - 能用仪表测量调整和选择元件

  - 板面导线经线槽敷设，线槽外导线须平直各节点必须紧密

  - 接电源、电动机及按钮等的导线必须通过接线柱引出，并有保护接地或接零

  - 装接完毕后，提请监考到位方可通电试车

  - 能熟练地对电路进行调试

  - 如遇故障自行排除

电子技术考题

一、考核要求：

1、要求：根据给定的设备和仪器仪表，在规定的时间内完成设计、安装、焊接、调试、测量、元器件参数选定等工作，达到考题规定的要求。

2、时间：80分钟。

二、考核内容：

- 题目名称：安装调试单结晶体管触发电路。

- 题目内容：

检测电子元件，判断是否合格。

按单结晶体管触发电路图进行安装、焊接。

安装后，通电调试，并画出波形图。

三、考核要求：

按工艺要求安装、焊接电子元件；

正确使用仪器，并调试电路。

用示波器实测并画出单结晶体管触发电路各点波形图